## Slide 1: Уязвимости технологических систем операторов связи

## Slide 2: Вспомогательные системы
Configuration Management
Incident Management
Мониторинг
Looking Glass
…

## Slide 3: Сеть – критический элемент инфраструктуры оператора
Несанкционированный доступ к конфигурациям оборудования
  Настройки безопасности
  Информация о клиентах
  Доступ к персональным данным
  Доступ к внутренней сети предприятия
  Лицензионные данные оборудования
Уничтожение конфигурации
  Длительная недоступность услуги для абонентов
  Доступ к резервным копиям конфигураций

## Slide 4: Типовая ошибка: Looking Glass
Доступно из публичного интернета
Содержит пароли на оборудовании
Готовые решения уязвимы по умолчанию

## Slide 7: Как избежать?
ACL на управляющие интерфейсы + Самое очевидное + Все делают так  - Легко забыть на одном из маршрутизаторов
Использование механизмов ограничения доступа TACACS - Сложнее конфигурация + Централизованное изменение + Невозможно «потерять» маршрутизатор

## Slide 8: Контроль служебных учетных
Сколько на сети служебных учетных записей?
Сколько используется SNMP-community?
А сколько из них read-write?