## Slide 1: Operating a Secure Network
Effects of Encryption
A Fairy Tale of Happiness

## Slide 2: Управление защищенной сетью
Эффекты шифрования
Сказка о счастье

## Slide 3: A Fairy Tale
With a grain of reality though.

## Slide 4: Сказка
C зерном реальности.

## Slide 5: A Feeling of Security
Pervasive Monitoring is a problem.
Let’s Address Pervasive Monitoring with Pervasive Encryption.
Problem solved.
Just at what cost?

## Slide 6: Ощущение безопасности
Всеобщчий мониторинг – это проблема.
Попробуем ответить на всеобщчий мониторинг всеобщчим шифрованием.
И проблема решена.
Но по какой цене?

## Slide 7: Encryption in the network
Has been around for long. At different layers. Done in different ways.
Authentication and encryption.
Opportunistic encryption, strong end to end encryption.
Accessibility of encryption.

## Slide 8: Шифрование в сети
Шифрование присудствует в течение длительного времени. На разных уровнях. Реализовано по разному.
Проверка подлинности (authentication) и шифрование (encryption).
Оппортунистическое шифрование (Opportunistic encryption).
Доступность шифрования.

## Slide 9: Relativity of Importance
Privacy concerns should not make the network to become unmanageable.
The network has to work.
No service vs degraded service vs full service.
No privacy vs compromised privacy vs full privacy.

## Slide 10: Относительность важности
Проблемы конфиденциальности не должны превращать сеть в неуправляемую.
Сеть должна работать.
Отсутствие обслуживания, ухудшенное обслуживание, и обычное обслуживание.
Никакой конфиденциальности, частичная конфиденциальность, и полная конфиденциальность.

## Slide 11: Is Everything Broken?
Access to cleartext traffic and user identities certainly helps. It is not mandatory though.
The times of running ‘debug all’ on a production node have mostly passed.
Lack of access to cleartext payload and signalling may result in development of inherently flawed/insecure/damaging operational practices and protocol extensions.

## Slide 12: Все-ли сломано?
Доступ к открытому трафику и удостоверениям пользователей, безусловно, помогает. Но это не обязательно.
Времена выполнения ’debug all ' на работающем сетевом узле в основном прошло.
Отсутствие доступа к открытому трафику и сигнализации может привести к появлению дефектных/небезопасных/ разрушительных практик и расширений протоколов.

## Slide 13: General Trends
Attacks will not get worse. Attacks will only get better.
Application to network interface.
Traffic type distribution is narrowing. HTTP over TLS as the universal transport protocol.
The level of encryption in use is not going to decrease.

## Slide 14: Общие тенденции
Атаки не ухудшаються. Атаки будут только улучшаться.
Интерфейс между апликацией и сетью.
Количество типов трафика сокращается. HTTP поверх TLS в качестве универсального транспортного протокола.
Общий уровень шифрования в использовании не собирается снижаться.

## Slide 15: The Context
The scope of monitoring – from a sniffer on a home wireless link to monitoring country egress links.
Use to user (application to application) vs session level encryption vs transport level encryption.
Transit providers, application providers, hosting providers.
Eyeballs vs service/content generation
Datacenter as the new core of the network.
Decryption/termination of ingress sessions and keeping intra-DC traffic clear. Scale of decryption.

## Slide 16: Контекст
От мониторинга на домашней беспроводной сети до мониторинга выхода всеи страны.
End to end пользовальское шифрование, шифрование сессий, шифрование транспорта.
Транзитные провайдеры, провайдеры апликаций, хостинг провайдеры.
Центр обработки данных как новое ядро сети.
Расшифровка и терминирование входных сессий и открытый трафик внутри DC. Масштаб расшифровки.

## Slide 17: Transport interaction
Encryption itself does not change the bit rate much.
Special concealment measures as padding and size adjustment may do.
Multiplexing (HTTP2, QUIC) may change bit rate a lot.
Overlays and insecure underlay.
Bandwidth requirements – 100G is certainly there, but mobile links are also present.
Encryption of lower transport layers – optical.

## Slide 18: Взаимодействие с транспортом
Само шифрование не сильно меняет обьем передачи данных
Специальные меры сокрытия (регулировка размера и времени) могут менять обьем.
Мультиплексирование (HTTP2, QUIC) может сильно изменить битрейт.
Требования к пропускной способности – 100Gbps, конечно, есть везде, но есть и мобильные сети.
Шифрование нижних транспортных слоев - оптический транспорт.

## Slide 19: Security Policy
Unauthorized traffic tunnelling over specific application ports – HTTP as the universal tunnelling protocol.
Security policy compliance due to lack of visibility.
Data Loss Prevention mechanisms work on unencrypted streams. Object hashing is not reliable enough.
Enterprise policy enforcement – viruses, worms, tojans, data leaks, malware protection.
Central control vs control at the end points.

## Slide 20: Политика безопасности
Несанкционированное туннелирование трафика – HTTP в качестве универсального протокола туннелирования.
Соблюдение политики безопасности в среде отсутствия видимости. Вирусы, черви, трояны, утечка данных, защита от вредоносных программ
Механизмы предотвращения кражы данных работают на незашифрованных потоках. Хэширование объектов не является достаточно надежным.
Центральный контроль против управления в конечных точках.

## Slide 21: Cat Videos
My video is broken. Your encryption broke it.
DPI visibility. CDN optimization.
HTTP redirect for usage based billing.
Content size and partial transfers. Zero rating content reachability.
Real-time media signalling needs to be visible to intermediate network elements.

## Slide 22: Видео с кошками
Мое видео не работает. Ваше шифрование её сломало.
Глубина видимости DPI. Оптимизации для CDN.
HTTP-redirects. Usage-based billing.
Сигнализация для мультимедии реального времени должна быть видна промежуточным элементам сети.

## Slide 23: Key Management
Key management at scale.
The location of the problem – transport, application, or key management?
Attacks on key management tend to be more productive.

## Slide 24: Управление ключами
Управление ключами в масштабе.
Местоположение проблемы – транспорт, применение ключей, или управление ключами?
Нападения на управление ключами, как правило, являются более продуктивными.

## Slide 25: DoS
Presence of DoS attack traffic not related to the application use.
Fingerprinting, DoS protection, visibility into attack traffic.
Intelligent DoS attacks/information theft vs brute force traffic based DoS.

## Slide 26: Отказ в обслуживании
Наличие DоS трафика, не связанного с трафиком приложения.
DoS fingerprinting, защита от DoS-атак, видимость в трафик атаки.
Умные DoS атаки и кража информации против brute force DoS атак.

## Slide 27: Load Balancers and Optimizers
Integrated and standalone load balancers. Anycasting on custom header fields. Visibility into headers.
TLS interception on load balancing environments.
Performance enhancing proxies, long distance transport optimizations.
Content, advertisement injection – need a better dedicated mechanism for that.
ALGs and middleboxes are here to stay.

## Slide 28: Балансировщики и оптимизаторы
Интегрированные и автономные балансировщики нагрузки. Видимость в заголовки пакетов.
Перехват TLS в средах балансировки нагрузки.
Повышение производительности прокси-серверов, оптимизация транспорта на большие расстояния.
Локальный контент, контекстная реклама – нужен специальный механизм для этого.
ALGs и middleboxes останутся в сети на долго.

## Slide 29: Lawful Intercept
Lawful Intercept has to work.
This is not a topic for joking.
A thin line between lawful and unlawful intercept.

## Slide 30: Законный перехват
Законный перехват (lawful intercept) должен работать.
Это не тема для шуток.
Тонкая грань между законным и незаконным перехватом.

## Slide 31: OAM
Packet marking for OAM purposes.
Passive monitoring, service level OAM, SLA validation.
Synthetic service probes.

## Slide 32: OAM
Маркировка пакетов для целей OAM.
Пассивный мониторинг, service level OAM, проверка SLA.
Синтетические сервисные зонды.

## Slide 33: Caching and Storage
Data at rest encryption.
Deduplication.
Blind caching.
Content compression.
Content blocking.
Encryption decreases effectiveness of caching.

## Slide 34: Кэширование и хранение
Шифрование данных в состоянии покоя.
Дедупликация.
Слепое кэширование.
Сжатие содержимого.
Блокировка содержимого.
Шифрование снижает эффективность кэширования.

## Slide 35: Network Management and Operations
Decryption for troubleshooting purposes is done by offline encryption by using private keys available out of band.
This is a common practice.
Tooling is important.

## Slide 36: Управление сетью
Расшифровка для устранения неполадок выполняется автономным дешифрованием с использованием приватных ключей, доступных out of band.
Это обычная практика.
Важно иметь подходящие инструменты.

## Slide 37: Network Infrastructure
Evolution of RPF and control plane snooping.
Application performance and monitoring, network diagnostics and troubleshooting.
2-tuple, 5-tuple analysis for various places in network and encryption technologies.
Filtering based on URL lookup and DNS resolution
Encrypted DNS.

## Slide 38: Сетевая инфраструктура
Эволюция RPF и control plane snooping. Производительность приложений и мониторинг, диагностика сети и устранение неполадок.
2-tuple, 5-tuple анализ в различных местах в сети.
Фильтрация на основе URL-адресов и DNS разрешения
Шифрованный DNS.

## Slide 39: QoS
Traffic conditioning and marking on encrypted payload.
Everything is HTTP over TLS, web page and websocket based realtime communication is just HTTP over TLS.
Congestion management according to application traffic.

## Slide 40: Качество обслуживания (QoS)
Кондиционирование трафика и маркировка на зашифрованной полезной нагрузке.
Все это http над TLS, веб-страницы и на основе вебсокетов общение в реальном времени-это только http над TLS.
Управление перегрузками в соответствии с трафиком приложений.

## Slide 41: Do we need to encrypt less?
No. We need to find better ways to operate in encrypted environment instead.
And we need to realize that there will be attempts to block encryption.
We should do no evil on the network too. This one seems a bit harder to achieve though.

## Slide 42: Нужно ли меньше шифровать?
Нет. Вместо этого мы должны найти лучшие способы работы в зашифрованной среде.
И мы должны понимать, что будут попытки заблокировать шифрование.
Мы не должны делать зла в сети тоже. Это кажется немного труднее достичь, хотя.

## Slide 43: Way Forward
IETF is working on a set of recommendations for widespread encryption deployment.
Please provide feedback on your experiences with encryption.
There may be broken/suboptimal things and incorrect assumptions. That needs to be addressed and fixed.

## Slide 44: Путь вперед
IETF работает над набором рекомендаций для внедрения всеобщего шифрования.
Нам интересна ваша обратная связь о вашем опыте с шифрованием.
Некоторые вещи могут быть сломанные/неоптимальные или приняты неправильные предположения. Ето нужно рассмотреть и исправить.

## Slide 45: Discussion
All fairy tales eventually come to an end.

## Slide 46: Дискуссия
Все сказки когда-то заканчиваются.